# Памятка заказчику

Требования к внутридомовому газопроводу

- Газопровод окрашивается масляной краской любого цвета в 2 слоя.

- Расстояние между газопроводом и электросчетчиком, выключателями, розетками, кабельными муфтами, изоляторами - не менее 0.5 м.

- Расстояние между газопроводом и электропроводкой - не менее 0.1 м (при пересечении электрокабель должен быть заключен в футляр из электроизоляционного материала).

Требования к помещению

- При установке приборов объем помещения должен быть следующий:

  - плита - 2 горелки - 8 куб.м.

  - плита - 4 горелки - 15 куб.м.

  - котел - 7.5 куб.м.

  - котел + плита = объем на плиту + 6 уб.м.

  - котел + плита + водонагреватель = 21 куб.м.

- Помещение должно иметь естесственное освещение (окно) и высоту не менее 2.2 м.

- Горючие стены за приборами должны быть изолированы листом несгораемного материала (3 мм) ипо 10 см за габариты приборов.

- Помещение, где устанавливается плита или котел, должно иметь канал для естественной вентиляции и канал для газохода котла.

Окончание работ

- Подрядчик, по окончании строительно-монтажных работ подготавливает документацию для предъявления комиссии по приемке газопровода в эксплуатацию.

- День приемки объекта назначает Инспектор Ростехнадзора РФ.

- Подписанная комиссией документация передается в архив треста газового хозяйства для оформления на врезку.

- Все вопросы по врезке и пуску газа решаются заказчиком с трестом газового хозяйства.

- Последним этапом является пуск газа на приборы. Он производится газовой службой в согласованный с Заказчиком срок по специальному наряду.